## Slide 1: AD.04.04.01 - Infografía: Mecanismos de Transferencia de Calor en Sistemas Automotrices

## Slide 2: Contenido
Introducción
Desarrollo
  Infografía Principal: Los Tres Mecanismos
  Sección Visual 1: Conducción
  Sección Visual 2: Convección
  Sección Visual 3: Radiación
  Comparación Visual de Mecanismos
  Aplicaciones Automotrices Integradas
  Datos Técnicos y Rangos Operativos
Ejercicios Interactivos con la Infografía
Conclusiones
Bibliografía

## Slide 3: Introducción
Esta infografía técnica presenta los tres mecanismos fundamentales de transferencia de calor aplicados específicamente a sistemas automotrices. A través de elementos visuales, diagramas técnicos y datos cuantitativos, se facilita la comprensión de cómo operan la conducción, convección y radiación en componentes vehiculares reales.
Objetivo de Aprendizaje: Identificar visualmente y cuantificar los mecanismos de transferencia de calor en aplicaciones automotrices mediante el análisis de infografías técnicas especializadas.
Competencia a desarrollar: Aplicar conocimientos de los mecanismos de transferencia de calor para analizar, comparar y optimizar sistemas térmicos automotrices utilizando herramientas visuales y datos técnicos.

## Slide 4: Desarrollo
Infografía Principal: Los Tres Mecanismos
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🚗 TRANSFERENCIA DE CALOR EN AUTOMOTRIZ 🚗 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 🔥 CONDUCCIÓN 🌪️ CONVECCIÓN ☀️ RADIACIÓN │ │ ═══════════════ ═════════════ ═══════════ │ │ │ │ ⚡ Contacto Directo 💨 Fluido en Mov. 📡 Ondas EM │ │ 📊 k = 50-400 W/m·K 📊 h = 10-15000 📊 ε = 0.02-0.95 │ │ 🏎️ Bloque → Refrig. 🏎️ Radiador → Aire 🏎️ Escape → Ambiente │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📐 FÓRMULAS CLAVE │ │ │ │ Q̇ₒₙₐ = kA(ΔT)/L Q̇ₒₒₙᵥ = hA(ΔT) Q̇ᵣₐ𝒹 = εσA(T₁⁴-T₂⁴) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sección Visual 1: Conducción
🔥 CONDUCCIÓN: Transferencia por Contacto Directo
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🔧 CONDUCCIÓN EN MOTOR 🔧 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ CILINDRO DEL MOTOR - Vista en Corte │ │ ═════════════════════════════════════ │ │ │ │ 🔥 COMBUSTIÓN 🌡️ PARED 💧 REFRIGERANTE │ │ T = 1800°C ╔════════════════════╗ T = 90°C │ │ │ ║ Hierro Fundido ║ │ │ │ │ ════════►║ k = 52 W/m·K ║◄════ │ │ │ │ ║ L = 8 mm ║ │ │ │ ▼ ╚════════════════════╝ ▼ │ │ │ │ 📊 DATOS TÉCNICOS: │ │ • Conductividad: k = 52 W/m·K │ │ • Espesor pared: L = 8 mm │ │ • Área transferencia: A = 0.015 m² (por cilindro) │ │ • Flujo de calor: q̇ = 8.29 MW/m² │ │ │ │ ⚡ ECUACIÓN: Q̇ = kA(T₁-T₂)/L = 52×0.015×(1800-90)/0.008 = 16.7 kW │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🎯 MATERIALES AUTOMOTRICES │ │ │ │ 🥇 ALTA CONDUCTIVIDAD 🛡️ BAJA CONDUCTIVIDAD │ │ ──────────────────── ─────────────────── │ │ • Cobre (radiadores): 400 W/m·K • Aislante térmico: 0.05 W/m·K │ │ • Aluminio (bloques): 237 W/m·K • Plásticos: 0.2-0.4 W/m·K │ │ • Hierro fundido: 52 W/m·K • Aire: 0.026 W/m·K │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Aplicaciones Específicas de Conducción:
1. Transferencia en Pistones: - Material: Aleación de aluminio (k = 160 W/m·K) - Proceso: Calor de combustión → pistón → cilindro → refrigerante - Criticidad: Alta - previene seizure del motor
2. Intercambiadores de Calor: - Material: Aletas de cobre/aluminio - Diseño: Maximizar área superficial A - Optimización: Minimizar espesor L, maximizar k
Sección Visual 2: Convección
🌪️ CONVECCIÓN: Transferencia Fluido-Superficie
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🌊 CONVECCIÓN EN RADIADOR 🌊 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Vista Lateral │ │ ═══════════════════════════════════════════ │ │ │ │ 💨 AIRE FORZADO 💧 REFRIGERANTE │ │ V = 15 m/s ṁ = 2 kg/s │ │ T∞ = 25°C Tₛ = 85°C │ │ h = 80 W/m²·K │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ████████████████████████████████████████████████ │◄── Aletas │ │ │ ████████████████████████████████████████████████ │ Cobre/Al │ │ │ ████████████████████████████████████████████████ │ k = 200W/m·K │ │ │ ████████████████████████████████████████████████ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ▲ ▲ │ │ 🌡️ SUPERFICIE 🌡️ FLUIDO │ │ │ │ │ │ │ │ 📊 TIPOS DE CONVECCIÓN: │ │ │ │ 🔄 CONVECCIÓN FORZADA 🔄 CONVECCIÓN NATURAL │ │ ──────────────────── ─────────────────── │ │ • Bomba de agua: h = 2000 • Motor apagado: h = 5-25 W/m²·K │ │ • Ventilador: h = 50-150 • Enfriamiento lento │ │ • Flujo de aceite: h = 100 • Solo diferencias de densidad │ │ │ │ ⚡ ECUACIÓN: Q̇ = hA(Tₛ-T∞) = 80×2.5×(85-25) = 12 kW │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🎯 COEFICIENTES TÍPICOS h (W/m²·K) │ │ │ │ 🌊 LÍQUIDOS 🌪️ GASES │ │ ────────── ────── │ │ • Agua/refrigerante: 500-15000 • Aire natural: 5-25 │ │ • Aceite de motor: 50-500 • Aire forzado: 10-200 │ │ • Combustible: 100-800 • Gases escape: 15-50 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Casos Específicos de Convección:
1. Sistema de Aire Acondicionado: - Evaporador: h = 1000-3000 W/m²·K (refrigerante → aire) - Condensador: h = 500-1500 W/m²·K (refrigerante → aire exterior) - Factor clave: Velocidad del fluido y cambio de fase
2. Enfriamiento de Frenos: - Convección natural: h = 5-15 W/m²·K (velocidad baja) - Convección forzada: h = 50-200 W/m²·K (alta velocidad) - Criticidad: Previene fade del sistema de frenos
Sección Visual 3: Radiación
☀️ RADIACIÓN: Transferencia por Ondas Electromagnéticas
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ☀️ RADIACIÓN EN SISTEMA ESCAPE ☀️ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ MÚLTIPLE DE ESCAPE - Vista Térmica │ │ ══════════════════════════════════ │ │ │ │ 🌡️ MÚLTIPLE 🌡️ COMPARTIMIENTO │ │ T = 400°C (673K) T = 80°C (353K) │ │ ε = 0.7 (oxidado) A = 0.8 m² │ │ │ │ │ │ │ ═══════════════════════════════│═══════════> │ │ │ 📡 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS │ │ │ │ σ = 5.67×10⁻⁸ W/m²·K⁴ │ │ │ ▼ ▼ │ │ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 │ │ │ │ │ │ 🔴 TUBO ESCAPE 🔴 │◄─ ─ ─ ─ ─►│ CAPÓ & CARROCERÍA │ │ │ │ 🔴 ACERO INOXIDABLE🔴 │ │ ε = 0.05 (pulido) │ │ │ │ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ │ ▲ ▲ │ │ 📊 EMISIVIDAD 📊 ABSORCIÓN │ │ │ │ │ │ │ │ 📊 EMISIVIDADES AUTOMOTRICES (ε): │ │ │ │ 🔥 ALTA EMISIÓN 🪞 BAJA EMISIÓN │ │ ────────────── ───────────── │ │ • Acero oxidado: ε = 0.60-0.85 • Aluminio pulido: ε = 0.02-0.10 │ │ • Pintura negra: ε = 0.90-0.95 • Cromo: ε = 0.02-0.08 │ │ • Hierro fundido: ε = 0.70-0.80 • Acero inoxidable: ε = 0.10-0.30 │ │ │ │ ⚡ ECUACIÓN: Q̇ = εσA(T₁⁴-T₂⁴) = 0.7×5.67×10⁻⁸×0.8×(673⁴-353⁴) = 6kW │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🎯 TEMPERATURA vs RADIACIÓN │ │ │ │ 📈 POTENCIA RADIATIVA ∝ T⁴ │ │ ──────────────────────── │ │ • 100°C: Baja radiación │ │ • 300°C: Moderada radiación │ │ • 500°C: Alta radiación ⚠️ │ │ • 800°C: Muy alta radiación ⚠️⚠️ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Aplicaciones Críticas de Radiación:
1. Protección Térmica: - Escudos térmicos: ε bajo para reflejar radiación - Ubicación: Entre escape y componentes sensibles - Material: Láminas reflectivas (ε = 0.05-0.10)
2. Gestión Térmica del Habitáculo: - Vidrios: Control de radiación solar - Pintura: ε alto para disipación nocturna - Techos: Colores claros reducen absorción
Comparación Visual de Mecanismos
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🔄 COMPARACIÓN DE MECANISMOS 🔄 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ CARACTERÍSTICA │ CONDUCCIÓN │ CONVECCIÓN │ RADIACIÓN │ │ ═══════════════ │ ═══════════ │ ═══════════ │ ══════════ │ │ │ │ │ │ │ 🛠️ MEDIO REQUERIDO │ Material sólido │ Fluido en mov. │ No requiere medio │ │ 📊 ECUACIÓN │ Q̇ = kA(ΔT)/L │ Q̇ = hA(ΔT) │ Q̇ = εσA(T₁⁴-T₂⁴) │ │ ⚡ VELOCIDAD │ Moderada │ Moderada-Rápida │ Muy rápida (c) │ │ 🎯 FACTOR CLAVE │ Conductividad k │ Coeficiente h │ Emisividad ε │ │ 📈 DEPENDENCIA T │ Lineal ΔT │ Lineal ΔT │ T⁴ (cuártica) │ │ 🏎️ APLICACIÓN MAIN │ Motor-Radiador │ Radiador-Aire │ Escape-Ambiente │ │ ⚠️ LIMITACIÓN │ Contacto físico │ Velocidad fluido │ Altas temperaturas │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🎯 EFICIENCIA RELATIVA │ │ │ │ TEMPERATURA BAJA (<100°C): CONVECCIÓN > CONDUCCIÓN > RADIACIÓN │ │ TEMPERATURA MEDIA (100-300°C): CONVECCIÓN ≈ CONDUCCIÓN > RADIACIÓN │ │ TEMPERATURA ALTA (>500°C): RADIACIÓN > CONVECCIÓN ≈ CONDUCCIÓN │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Aplicaciones Automotrices Integradas
🚗 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN TÉRMICA
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🏎️ VEHÍCULO - MAPA TÉRMICO 🏎️ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ MOTOR RADIADOR ESCAPE FRENOS HABITÁCULO │ │ ═════ ════════ ══════ ══════ ══════════ │ │ │ │ 🔥 T=800°C 🌊 T=85°C ☀️ T=400°C 🔥 T=300°C 🌡️ T=22°C │ │ │ │ 📊 MECANISM.: 📊 MECANISM.: 📊 MECANISM.: 📊 MECANISM.: 📊 MECANISM.:│ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │🔥 Conduc.80%│ │🌊 Convec.90%│ │☀️ Radiac.60%│ │🌊Conv.70│ │🌊 Convec.95%│ │ │ │🌊 Convec.20%│ │🔥 Conduc.10%│ │🌊 Convec.35%│ │☀️Rad.30%│ │☀️ Radiac. 5%│ │ │ │☀️ Radiac. 0%│ │☀️ Radiac. 0%│ │🔥 Conduc. 5%│ │🔥Con. 0%│ │🔥 Conduc. 0%│ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────┘ └─────────────┘ │ │ │ │ ⚡ Q̇ = 25 kW ⚡ Q̇ = 30 kW ⚡ Q̇ = 8 kW ⚡ Q̇=5kW ⚡ Q̇ = 3 kW │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🎯 OPTIMIZACIÓN TÉRMICA │ │ │ │ ESTRATEGIA │ MECANISMO │ IMPLEMENTACIÓN │ │ ══════════ │ ═════════ │ ═══════════════ │ │ Maximizar conducción │ ↑ k, ↑ A, ↓ L │ Aleaciones, aletas │ │ Optimizar convección │ ↑ h, ↑ V, ↑ A │ Bombas, ventiladores │ │ Controlar radiación │ ↑/↓ ε según uso │ Recubrimientos │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Datos Técnicos y Rangos Operativos
📊 TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📋 DATOS TÉCNICOS DE REFERENCIA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ CONDUCCIÓN - CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS k (W/m·K) │ │ ═══════════════════════════════════════════════ │ │ • Cobre (radiadores)................... 400 • Hierro fundido (bloques).... 52 │ │ • Aluminio (culatas)................... 237 • Acero inoxidable (escape).... 16 │ │ • Latón (intercambiadores)............. 120 • Plásticos (carcasas)......... 0.2 │ │ • Aleaciones Al-Motor.................. 160 • Aislantes térmicos.......... 0.05 │ │ │ │ CONVECCIÓN - COEFICIENTES h (W/m²·K) │ │ ═════════════════════════════════════ │ │ • Ebullición agua..................... 2500-15000 • Aire forzado (ventilador). 25-150 │ │ • Refrigerante líquido................ 500-3000 • Aire natural.............. 5-25 │ │ • Aceite de motor..................... 50-500 • Gases de escape........... 15-50 │ │ • Combustible......................... 100-800 • Vapor de agua.............. 500-10k │ │ │ │ RADIACIÓN - EMISIVIDADES ε (adimensional) │ │ ══════════════════════════════════════════ │ │ • Pintura negra mate.................. 0.90-0.95 • Cromo pulido............. 0.02-0.08 │ │ • Acero oxidado....................... 0.60-0.85 • Aluminio pulido.......... 0.02-0.10 │ │ • Hierro fundido oxidado.............. 0.70-0.80 • Acero inox. pulido....... 0.10-0.30 │ │ • Pintura automotriz.................. 0.80-0.92 • Superficies galvanizadas. 0.20-0.30 │ │ │ │ TEMPERATURAS OPERATIVAS TÍPICAS (°C) │ │ ════════════════════════════════════ │ │ • Cámara de combustión................ 800-1800 • Aceite de motor.......... 90-120 │ │ • Gases de escape.................... 400-800 • Refrigerante.............. 85-105 │ │ • Superficie pistón.................. 200-300 • Aire acondicionado........ -5 a 50 │ │ • Frenos (normal).................... 100-200 • Frenos (extremo).......... 300-600 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 5: Ejercicios Interactivos con la Infografía
🎯 Ejercicio Visual 1: Identificación de Mecanismos
Instrucciones: Utilizando la infografía principal, identifica qué mecanismo de transferencia es dominante en cada situación:
Situación A: Motor en ralentí, capó cerrado - Bloque → Refrigerante: _____________________ - Radiador → Aire: _________________________ - Escape → Capó: ___________________________
Situación B: Vehículo en autopista, 120 km/h - Frenos → Aire: ____________________________ - Radiador → Aire: __________________________ - Múltiple → Ambiente: _______________________
Respuestas: - A: Conducción, Convección natural, Radiación - B: Convección forzada, Convección forzada, Radiación + Convección
🎯 Ejercicio Visual 2: Cálculo con Infografía
Problema: Un intercooler de turbo tiene las siguientes características (usar datos de la infografía):
Datos del sistema: - Material aletas: Aluminio (k = 237 W/m·K) - Espesor aletas: 2 mm - Área total: 1.2 m² - Temperatura aire caliente: 120°C - Temperatura aire frío: 40°C - Coeficiente convección: 150 W/m²·K
Calcular: a) Transferencia por conducción a través de las aletas b) Transferencia por convección del aire c) Identificar el mecanismo limitante
Solución:
a) Conducción:
b) Convección:
c) Mecanismo limitante: Convección (menor valor)
🎯 Ejercicio Visual 3: Optimización Térmica
Escenario: Un fabricante quiere mejorar la disipación térmica de un radiador utilizando la información de la infografía.
Opciones de mejora: 1. Aumentar conductividad: Cambiar aletas de aluminio (k=237) a cobre (k=400) 2. Mejorar convección: Aumentar velocidad del ventilador (h: 80→120 W/m²·K) 3. Incrementar área: Añadir 30% más aletas
Análisis comparativo: - Opción 1: Mejora = veces (69% mejor) - Opción 2: Mejora = veces (50% mejor) - Opción 3: Mejora = 1.3 veces (30% mejor)
Conclusión: Cambio de material es más efectivo, pero evaluar costo-beneficio.
🎯 Ejercicio Visual 4: Análisis de Casos Extremos
Utilizando la tabla de temperaturas operativas de la infografía:
Caso 1 - Frenado Extremo: - Temperatura disco: 600°C - ¿Qué mecanismo domina la disipación? - ¿Por qué es crítico el diseño de ventilación?
Caso 2 - Arranque en Frío: - Temperatura motor: 20°C - ¿Cómo cambia la gestión térmica? - ¿Qué mecanismos son menos efectivos?
Respuestas: - Caso 1: Radiación domina (T⁴), convección forzada crítica para enfriamiento - Caso 2: Solo conducción efectiva, convección natural muy lenta, radiación mínima

## Slide 6: Conclusiones
Integración visual efectiva: La infografía técnica facilita la comprensión de conceptos complejos al combinar elementos visuales con datos cuantitativos precisos, permitiendo identificar rápidamente los mecanismos dominantes en cada aplicación automotriz.
Jerarquización de mecanismos: En sistemas automotrices, raramente un solo mecanismo domina completamente; la conducción es crítica para transferencia inicial, la convección para disipación eficiente, y la radiación se vuelve significativa a altas temperaturas (>300°C).
Dependencia de temperatura: El análisis visual revela que la efectividad relativa de cada mecanismo cambia drasticamente con la temperatura: radiación insignificante a bajas temperaturas pero dominante a altas temperaturas debido a la dependencia T⁴.
Optimización basada en datos: La tabla de referencia permite tomar decisiones de diseño fundamentadas: selección de materiales por conductividad, dimensionamiento de sistemas de ventilación por coeficientes de convección, y control de radiación mediante emisividad.
Aplicación práctica inmediata: Los ejercicios interactivos con la infografía demuestran cómo aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales del diseño automotriz, desde la optimización de radiadores hasta la gestión térmica en frenado extremo.
Herramienta de referencia: Esta infografía sirve como consulta rápida para ingenieros automotrices, proporcionando valores típicos, rangos operativos y criterios de selección para sistemas de gestión térmica eficientes.

## Slide 7: Bibliografía
Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2017). Fundamentals of heat and mass transfer (8th ed.). John Wiley & Sons.
Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2020). Heat and mass transfer: Fundamentals and applications (6th ed.). McGraw-Hill Education.
Holman, J. P. (2010). Heat transfer (10th ed.). McGraw-Hill Education.
Stone, R. (2012). Introduction to internal combustion engines (4th ed.). Palgrave Macmillan.
Heywood, J. B. (2018). Internal combustion engine fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
Bosch, R. (2014). Automotive handbook (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
Wong, J. Y. (2001). Theory of ground vehicles (3rd ed.). John Wiley & Sons.